| OHJE VIANETSINTÄÄN HTI Filtration MALLI HS410-C2-B6L-A50/60 810-050 Ohjetta käytettäessä on otettava huomioon, että painelukemat on otettava normaalissa käyttölämpötilassa olevasta järjestelmästä. |
| --- |
| OIRE | SYY | KORJAUSTOIMENPIDE |
| EPÄSÄÄNNÖLLINEN VIRTAUSARVO, KUPLIA ÖLJYVIRRASSA | ILMAVUOTO LÄPIVIENNISSÄ | TARKASTA LÄPIVIENTIASENNUKSEN KIREYS JA EHEYS |
|  | LEIKKAANTUNUT TAI PURISTUKSISSA OLEVA SYÖTTÖLETKU | TARKISTA LETKU SILMÄMÄÄRÄISESTI |
|  | MATALA NESTETASO | TARKISTA NESTETASO VARAAJASTA |
| LIIALLINEN IMU (YLI 20") | ASENNUSPUTKISTOSSA RAJOITE | TARKISTA ASENNUKSEN LETKU TUKOKSEN TAI RAJOITTEEN VARALTA |
|  | ÖLJY LIIAN PAKSUA (YLI 900 SUS @ 37°C (100°F)) | TARKISTA ÖLJYN VISKOSITEETTI (ENINTÄÄN: 900 SUS @37°C (100°F) |
|  | ÖLJY VIRTAA LIIAN KYLMÄNÄ, EI YLITÄ 26°C (80' F) LÄMPÖTILAA. | VAIHDA ÖLJY HIENOMMAN LAATUISEEN |
| MATALA VIRTAUSARVO, SEKÄ VIRTAUKSEN PAINE | ÖLJYVUOTO JÄRJESTELMÄSSÄ | TARKISTA PUTKISTO VUOTOJEN VARALTA |
|  | RIITTÄMÄTÖN MOOTTORIN TEHO | TARKISTA PUMPUN JÄNNITTEEN JA KIERRON OIKEELLISUUS |
|  | OIL BYPASSING THROUGH RELIEF VALVE | VARMISTA ETTÄ SISÄISEEN VAPAUTTIMEEN EI OLE KOSKETTU, KOSKE ULKOISEEN VAPAUTTIMEEN UUDELLEENASENTAAKSESI VENTTIILIN |
| MATALA VIRTAUSARVO MUTTA KORKEA PAINE | KUORMITETTU SUODATIN | VAIHDA SUODINELEMENTTI |
|  | RAJOITTUNEET POISTOLETKUT | TARKISTA JA PUHDISTA PALUULETKUSTOT |
| LIIALLINEN PAINE | VAPAUTUSVENTTIILI ASETETTU TIUKALLE | ASETA VENTTIILI UUDELLEEN ASETUKSEEN 75 PSI |
| LYHYT SUODATTIMEN KÄYTTÖIKÄ | LIIKAA VETTÄ ÖLJYSSÄ | VALUTA VESI VARAAJASTA, KORJAA VUOTO |
|  | YLIMÄÄRÄISTÄ LIETETTÄ ÖLJYSSÄ | PUHDISTA VARAAJA |
| VUOTO KANNEN PURISTIMESSA | LEIKKAANTUNUT TAI KULUNUT TIIVISTE | VAIHDA TARVITTAESSA |
|  | KANSI EI RIITTÄVÄN TIUKALLA | KIRISTÄ PURISTIMEN PULTTI |
| VAROITUSVALO SYTTYY ALLE 70 PSI TAI YLI 75 PSI | PAINEKYTKIN ASETETTU VÄÄRIN | ASETA KYTKIN UUDELLEEN |