| PŘÍRUČKA ŘEŠENÍ POTÍŽÍ MODEL HTI FILTRATION HS410-C2-B6L-A50/60 810-050 Při použití této příručky pamatujte, že všechny údaje tlaku musí být měřeny na soustavě zahřáté na běžnou pracovní teplotu. |
| --- |
| SYMPTOM | PŘÍČINA | NÁPRAVA |
| NESTÁLÝ PRŮTOK, BUBLINY V OLEJ | NETĚSNOST VSTUPNÍ ARMATURY | ZKONTROLUJTE NEPORUŠENOST A TĚSNOST ARMATUR |
|  | PROŘÍZNUTÁ NEBO SKŘÍPNUTÍ VSTUPNÍ HADICE | VIZUÁLNĚ ZKONTROLUJTE VSTUPNÍ HADICI |
|  | NÍZKÁ HLADINA KAPALINY | ZKONTROLUJTE HLADINU KAPALINY V NÁDRŽI |
| NADMĚRNÝ PODTLAK (VÍCE NEŽ 20") | OMEZENÍ PRŮTOKU VSTUPNÍHO POTRUBÍ | ZKONTROLUJTE VSTUPNÍ HADICI, ZDA NENÍ OMEZEN PRŮTOK NEBO NENÍ UCPANÁ |
|  | PŘÍLIŠ HUSTÝ OLEJ (VÍCE NEŽ 900 SUS PŘI 100 °F) | ZKONTROLUJTE VISKOZITU OLEJE (MAX.:SUS PŘI 100 °F) |
|  | OLEJ CIRKULUJE PŘI PŘÍLIŠ NÍZKÉ TEPLOTĚ, NEZAHŘEJE SE NAD 80 ' F. | POUŽIJTE ŘIDŠÍ OLEJ |
| NÍZKÝ PRŮTOK A NÍZKÝ TLAK | ÚNIK OLEJE ZE SOUSTAVY | ZKONTROLUJTE ÚNIKY VE SPOJÍCH |
|  | NEDOSTATEČNÝ VÝKON MOTORU | ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ NAPĚTÍ A SMĚR OTÁČENÍ ČERPADLA |
|  | OBTOK OLEJE OBTOKOVÝM VENTILEM | ZKONTROLUJTE, ZDA NEBYLO UPRAVENO NASTAVENÍ ODLEHČOVACÍHO VENTILU; KLEPNUTÍM NA EXTERNÍ ODLEHČOVACÍ VENTIL USAĎTE KUŽELKU DO SEDLA |
| NÍZKÝ PRŮTOK A VYSOKÝ TLAK | ZANESENÝ FILTR | VYMĚŇTE FILTRAČNÍ VLOŽKU |
|  | OMEZENÝ PRŮŘEZ VÝSTUPNÍCH POTRUBÍ | ZKONTROLUJE A VYČISTĚTE ZPĚTNÁ POTRUBÍ |
| NADMĚRNÝ TLAK | PŘÍLIŠ VYSOKÉ NASTAVENÍ ODLEHČOVACÍHO VENTILU | ZNOVU NASTAVTE ODLEHČOVACÍ VENTIL NA 75 PSI |
| KRÁTKÁ ŽIVOTNOST FILTRU | NADMĚRNÝ OBSAH VODY V OLEJI | VYPUSŤTE VODU Z NÁDRŽE, OPRAVTE NETĚSNOST |
|  | NADMĚRNÝ KAL V OLEJI | VYČISTĚTE NÁDRŽ |
| ÚNIK U SPONY VÍKA | NAŘÍZNUTÉ NEBO ERODOVANÉ TĚSNĚNÍ | DLE POTŘEBY VYMĚŇTE |
|  | NETĚSNÍCÍ VÍKO | DOTÁHNĚTE ŠROUB SPONY |
| ROZSVÍCENÍ VAROVNÉHO SVĚTLA PŘI TLAKU POD 70 PSI NEBO NAD 75 PSI | NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ TLAKOVÉHO SPÍNAČE | ZNOVU NASTAVTE TLAKOVÝ SPÍNAČ |